ОДНОФАЗНЫЙ АВР ДЛЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК СО СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ 3000 ОБ/МИН

Однофазный автомат включения резерва сделан в стойком металлическом корпусе и покрашен черным цветом для предотвращения окисления

АВР используется для переключения питания от основного источника, такого как коммунальное предприятие, к вспомогательному источнику, такому как генератор. Главным образом АВР используется при остановке подачи электричества коммунальным предприятием, так что АВР автоматически запускает генераторную установку и переключает подачу электричества от основного источника к генераторной установке. Также АВР используется для обратного переключения энергоснабжения, когда восстановится подача питания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крашеный стальной корпус

Легок в использовании и установке

Компактный дизайн

Однофазный, номинальное напряжение 240 В 50/60 Гц

Удобные терминалы для подключения электропитания и генераторной установки

Стандартные разъемы для основного источника

Безопасный разъем для контроля генераторной установки

Ручка для удобной транспортировки

LED-дисплей для контроля напряжения, частоты и тока

Модуль управления, защищенный во избежание повреждения

| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| Размеры (мм): | 235х142х152 |
| Вес (кг): | 2,55 |
| Диапазон напряжения (В) | 160 - 240 |
| Макс. Сила тока (А): | 32 |
| Номинальная частота (Гц): | 50 |
| Макс. подкл. мощность: | 6000 Вт 32 А |
| Силовой разъем генераторной установки: | Проводной разъем |
| Контрольный разъем генераторной установки: | Трехконтактный разъем |
| Разъем электропитания (входной): | Проводной разъем |
| Разъем электропитания (выходной): | Евророзетка 16 А |
| Задержка перед передачей (сек.): | 2 - 5 |
| Задержка перед повторной передачей (сек.): | 10 - 20 |

| ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ |
| --- |
| 1 | Корпус |
| 2 | Выходной разъем |
| 3 | Управляющий модуль |
| 4 | Пускатель переключателя резерва |
| 5 | Проводные разъемы |
| 6 | LED-дисплей |
| 7 | Переключатель Выключено / Авто |
| 8 | Выпрямитель |
| 9 | Трансформатор |
| 10 | Разъем АВР для контроля генераторной установки |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Подключите управляющий кабель АВР, который связывает АВР с генераторной установкой (трехконтактный разъем)

- Подключите кабель коммунального электроснабжения ко входному проводному разъему (отмеченный как внешнее питание)

- Подключите кабель генераторной установки ко входному проводному разъему (отмеченный как питание генератора)

- Подключите питание к разъему на АВР

- Установите переключатель Выключено / Авто в желаемое положение

ВНИМАНИЕ

Не управляйте АВР при отсутствии питания

На входе должен быть установлен автоматический выключатель

На выходе должен быть установлен автоматический выключатель

Для использования только с генераторной установкой Hyundai

Используйте только для однофазной сети

# Text boxes

Кабель АВР

Выходной разъем генератора

Источник питания